## Slide 1: Национальный Исследовательский Университет «МЭИ» Кафедра радиотехнических систем МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФАПЧ НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА СРНС
Ст. гр. ЭР-20-07 Крупенко О.С.
Научный руководитель:
Замолодчиков В.Н.
Москва
2013 г.
Девятнадцатая международная научно-технической конференция студентов и аспирантов
“Радиоэлектроника, электротехника и энергетика”

## Slide 2
Постановка задачи:
Ознакомление со структурой и характеристиками сигналов BPSK(n) и BOC(n,m).
Построение математической модели
  радионавигационных сигналов
  системы ФАПЧ
Анализ влияния отношения сигнал/шум на
  дискриминационную и флуктуационную характеристики ФД
  величину ошибок оценок параметров сигнала (фазы и частоты)
  величину полосы пропускания системы ФАПЧ
  длительность переходных процессов в ФАПЧ
Анализ влияния экспоненциально коррелированной модели изменения ускорения на:
  полосу пропускания системы ФАПЧ
  СКО оценок фазы и частоты сигнала.

## Slide 3
Структура BPSK и BOC-сигналов
t
tc
g(t)
1
t
tм
v(t)
1
Tм
-1
-1
t
tм
Gдк(t)
1
Tм
-1
BPSK - binary phase shift keying
бинарная (двоичная) фазовая манипуляция
Форма записи: BPSK(fс), BPSK(β)
где tc – длительность символа псевдослучайной
последовательности (ПСП);
fc = 1/ tc – частота ПСП;
β = fc/fо;
fоп - частота опорного сигнала.
BOC - binary offset carrier
Бинарная модуляция с помощью МПСП
Форма записи: BOC(fм,fс) или BOC(α,β)
Nм = tc/tм = fм/ fc – коэффициент кратности
меандровых импульсов
α = fм/fоп;
β = fc/fоп.
Меандровая псевдослучайная
последовательность (МПСП)
Tм - период следования меандра;
tм - длительность символа меандра;
fм - частота следования меандра.

## Slide 4
Осциллограммы сигналов.
Корреляционная характеристика сигналов.
Сигнал с модуляцией BOC
Сигнал с модуляцией BPSK

## Slide 5
Фазовый дискриминатор
Обобщенная структура системы ФАПЧ
ФД
ФНЧ
ОГ
Uвх(t,ф)
Uд(Δф)
ф
Uоп(t, )
˜
ф
ˆ
ф
˜
x
x
th(*)
x
-1
Uдф(tk)
Ik
Qk
Квадратурный коррелятор
Синфазный коррелятор
h(t-tk_оп)cos(фог_k)
h(t-tk_оп)sin(фог_k)
y(tk-1,l)

## Slide 6
Дискриминационная и флуктуационная характеристики фазового дискриминатора
Алгоритм работы
Дискриминатор, оптимальный при малом отношении сигнал/шум
Дискриминационная
характеристика
Крутизна ДХ
Флуктуационная
характеристика
Эквивалентный шум

## Slide 7
Структурная схема системы ФАПЧ
Спектральная плотность шума наблюдения приведенного ко входу системы ФАПЧ
Спектральная плотность формирующего шума
Дисперсия оценки фазы сигнала
Дисперсия оценки частоты сигнала
Коэффициент передачи
Полоса пропускания

## Slide 8
Влияние отношения сигнал/шум на характеристики системы ФАПЧ
1. Влияние отношения сигнал/шум на СКО оценок фазы и частоты
Оптимальный тип дискриминатора | Зависимость | Зависимость
Для малого отношения с/ш |  | 
Для большого отношения с/ш |  | 

## Slide 9
2. Влияние отношения сигнал/шум на полосу пропускания ФАПЧ
Влияние отношения сигнал/шум на характеристики системы ФАПЧ
(Продолжение)
3. Влияние отношения сигнал/шум на дисперсию приведенного ко входу шуму наблюдения
Оптимальный тип дискриминатора | Зависимость
Для малого отношения с/ш | 
Для большого отношения с/ш | 

## Slide 10
4. Влияние отношения сигнал/шум на длительность переходных процессов в ФАПЧ
Влияние отношения сигнал/шум на характеристики системы ФАПЧ
(Продолжение)
q = 30 дБГц
q = 45 дБГц
Процесс на выходе дискриминатора
Процесс ошибки фильтрации

## Slide 11
Структурная схема системы ФАПЧ
Пусть модель объекта имеет экспоненциально коррелированное ускорение (модель Сингера)
Для малоподвижных объектов
Коэффициент передачи
Полоса пропускания
Для объектов со средней подвижностью
Для объектов с большой динамикой
Полоса пропускания системы ФАПЧ
α = 0.01 Гц
α = 0.2 Гц
α = 10 Гц

## Slide 12
Малоподвижные объекты
Объекты со средней подвижностью
Объекты с большой динамикой
α = 0.01 Гц
α = 0.2 Гц
α = 10 Гц
СКО оценки фазы и частоты для случаев дельта и экспоненциально коррелированного ускорений
СКО оценки фазы сигнала
СКО оценки частоты сигнала

## Slide 13
Заключение
Тип модуляции навигационных сигналов не влияет на характеристики системы ФАПЧ.
2. Увеличение уровня шума на входе системы ФАПЧ приводит к
Сужению полосы пропускания системы ФАПЧ;
Увеличению ошибки оценки фазы и частоты системы;
Увеличению длительности переходного процесса в системе ФАПЧ.
3. Использование уточненной модели фильтра при экспоненциально коррелированном ускорении позволяет уменьшить погрешность определения оценок фазы и частоты для объектов, обладающих большой динамикой движения. Для малоподвижных объектов использование уточненной модели преимущества не дает.
Для объектов с большой динамикой движения использование модели Сингера дает уточнение в среднем 5-7% (отношение сигнал/шум 45 дБГц, СКО ускорения 50 м/с^2).